| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| эл. почта:avr@nt-rt.ru |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________  Блок СППК

| Заказчик: | Местонахождение: |
| --- | --- |
| Проект: | Адрес: |
| Объект: | Телефон, факс: |
| 1. | Позиция № |  |
| 2. | Схема |  |
| 3. | Назначение |  |
| 4. | Количество клапанов | штук |  |
| 5. | Из них: рабочие резервные | штук |  |
| 6. | Номинальное давление на входе | кгс/см², изб. |  |
| 7. | Номинальное давление на выходе клапана | кгс/см², изб. |  |
| 8. | Рабочее давление | кгс/см², изб. |  |
| 9. | Рабочая среда |  |
| 10. | Расход рабочей среды: - для газа при нормальных условиях, при рабочих условиях (нужное подчеркнуть) - для жидкости и пара | кг/ч кг/ч |  |
| 11. | Тип клапана | пружинный |
| 12 | Давление настройки | кгс/см², изб. |  |
| 13. | Давление начала открытия | кгс/см², изб. |  |
| 14. | Давление полного открытия | кгс/см², изб. |  |
| 14/1 | Номер пружины |  |  |
| 15. | Расчетная температура защищаемых узлов | °С |  |
| 16. | Расчетная площадь проходного отверстия в седле | мм² |  |
| 17. | Принятый наименьший диаметр седла | мм |  |
| 18. | Минимальная температура окружающего воздуха | °С |  |
| 19. | Номинальный диаметр клапана на входе DN |  |  |
| 20. | Номинальный диаметр клапана на выходе DN1 |  |  |
| 21. | Присоединение к трубопроводу: фланцевое, муфтовое, штуцерное (нужное подчеркнуть) с указанием стандартов и типов уплотнительных поверхностей |  |  |
| 22. | Устройство для ручного открытия | да/нет |  |

| 23. | Допустимые протечки клапана | см³/мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Материальное исполнение корпусных деталей |  |  |
| 25. | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 27 | Переключающих устройств, шт |  |  |
| 28 | Таблица фигур |  |
| 29 | Номинальный диаметр (условный проход) DN |  |
| 30 | Номинальное (условное) давление PN, кгс/см² |  |
| 31 | Температура рабочей среды |  |
| 32 | Минимальная температура окружающего воздуха | °С |
| 33. | Рабочая среда |  |
| 34 | Таблица фигур |  |
| 35 | Номинальный диаметр (условный проход) DN |  |
| 36 | Номинальное (условное) давление PN, кгс/см² |  |
| 37 | Температура рабочей среды |  |
| 38 | Минимальная температура окружающего воздуха |  |
| 39 | Рабочая среда |  |
| 40 | Необходимая комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки) |  |  |
| 41 | Количество |  |  |